| SC-14100 | 14GA , бескислородная медь 99,9%, двухжильный покрытый оловом акустический кабель, мягкая прозрачная изоляция, маркировка длины 0,5 м, 3*14*0.2мм*2, диаметр жилы 1,63 мм, площадь 2,08 кв.мм, внешний диаметр 3,5мм*2, бухта 100м |
| --- | --- |
| SC-16100 | 16GA , бескислородная медь 99,9%, двухжильный покрытый оловом акустический кабель, мягкая прозрачная изоляция, маркировка длины 0,5 м, 25*0.2мм*2, диаметр жилы 1,29 мм, площадь 1,31 кв.мм, внешний диаметр 3,0мм*2, бухта 100м |
| SC-18100 | 18GA , бескислородная медь 99,9%, двухжильный покрытый оловом акустический кабель, мягкая прозрачная изоляция, маркировка длины 0,5 м, 11*0.2мм*2 , диаметр жилы 1,02 мм, площадь 0,82 кв.мм, внешний диаметр 2,6мм*2, бухта 100м |