Аксесс. Увлажнитель Kambrook Универсальный фильтр-картридж AHF NS

- Универсальный фильтр-картридж  предназначен  для увлажнителей Kambrook KHF300, 310,400;

- Антибактериальная обработка воды;

- Очищает воду от извести, солей магния, кальция и других вредных примесей;

- Продлевает срок службы увлажнителя$

- Средний срок эксплуатации 3 месяца.

Информация об эксплуатации:

- Фильтр рекомендовано менять после 80 заправок увлажнителя воздуха водой. Если вода не проходит сквозь фильтр, он не пригоден к дальнейшему использованию.

- Не разбирайте фильтр и не давайте его детям.

- Средний\ срок эксплуатации фильтра — 3 месяца.

- • Снимите резервуар для воды

- • Откройте крышку резервуара и слейте воду.

- • Извлеките фильтр, открутив его против часовой стрелки.

- Перед первым использованием фильтра рекомендуется промыть его под проточной водой.

- В противном случае возможно изменение цвета воды. Данный эффект безвреден и исчезнет

- после повторного заполнения резервуара для воды.

- Установите новый фильтр, закрутив его по часовой стрелке.

- • Залейте в резервуар воду.

- • Закройте резервуар крышкой.

- При установке следите, чтобы вода не протекала.

- СОСТАВ:

- Турмалиновые керамические шарики.

- Хранение:

- Храните картридж в сухом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 С и относительной влажности не более 65%.