Руководство пользователя

Компьютерная гарнитура HS-M137V

### Благодарим Вас за выбор продукции OKLICK!

### Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

### Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

### Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Интернет-телефония

- Видеоконференции

- Интерактивные игры

- Системы распознавания речи

- Мультимедийные приложения

- Лингафонные кабинеты

ТЕХНИЧЕСЧКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр динамика: 40 мм

- Тип динамиков: динамические

- Сопротивление динамиков: 32 Ом

- Чувствительность динамиков: 96±4 дБ на 1 КГц

- Частотный диапазон динамиков: 20~20000 Гц

- Максимальная входная мощность: 100 мВт

- Тип микрофона: конденсаторный

- Диаграмма направленности: всенаправленная

- Чувствительность микрофона: -40±3 дБ на 1 КГц

- Частотный диапазон микрофона: 50~16000 Гц

- Вес: 260 г (со шнуром)

- Длина шнура: 1,8 м

- Разъем: стерео мини-джек 3,5 мм х 2 шт

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows 98 (и выше)

- Наличие  двух сводных разъемов мини-джек 3,5 мм для наушников и микрофона

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Компьютерная гарнитура HS-M137V

- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

- В целях безопасности на дороге не используйте наушники, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.

- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.

- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.

- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Стерео-разъем 3,5 мм х 2 шт

Регулято громкостv

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките наушники из упаковки.

- Вставьте кабель Jack 3,5 мм в свободный AUX-порт ПК.

- После подключения кабеля Jack 3,5 мм, операционная система Windows автоматически запустит процесс установки драйвера. Следуйте, пожалуйста, инструкциям на экране для полного завершения установки.

- Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

- Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

- Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems LLP

40 Willoughby Road, London N8 0JG,

United Kingdom

Сделано в Китае

Для более подробной информации об устройстве посетите сайт www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

http://oklick.ru/support/help/  - Служба поддержки

http://oklick.ru/support/warranty/ - Условия гарантийного обслуживания продукции

http://oklick.ru/support/cert/ - Декларация о соответствии Таможенного союза «Электромагнитной совместимости технических средств»

1 год гарантии