KRUPS 372

Благодарим Вас за покупку бытовой техники фирмы Krups и, в частности, настоящей ломтерезки.

# Описание

a) Кнопка включения / выключения

b) Защитная кнопка

c) Толкатель

d) Каретка

e) Основа

f) Регулятор толщины нарезки

g) Поднос для ломтиков

h) Нож

Меры безопасности

- Пожалуйста прочитайте внимательно инструкцию перед первым использованием         прибора: любое действие с прибором, не соответствующее инструкции, освобождает Krups от любой ответственности.

- Храните прибор в недоступном для детей месте. Использование прибора инвалидами следует производить под строгим наблюдением.

- Убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

- Прибор обязательно должен быть включен в заземленную розетку в соответствии со стандартами напряжения.

Любая ошибка при подключении прибора ведет к аннулированию действия гарантии.

- Ваш прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Не используйте прибор для коммерческих целей.

- По окончании работы прибора и для чистки прибора обязательно отключайте его от сети.

- Будьте осторожны при обращении с электрическим шнуром, не тяните и не дергайте за шнур.

- Запрещается использовать прибор, если Вы заметили какие-то нарушения или повреждения. В этом случае Вы должны обратититься в авторизированный сервис центр Krups.

- Любое вмешательство во внутреннее функционирование прибора должно производиться авторизированным сервис центром Krups.

- Никогда не погружайте сам прибор или электрический шнур в воду или другую жидкость.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал и находился вне досягаемости детей.

- Избейгайте соприкосновения шнура с горячими поверхностями или острыми предметами .

- В случае, если электрический шнур или розетка повреждены – не используйте прибор, а немедленно обратитесь в авторизированный сервисный центр Krups.

- Для Вашей безопасности используйте только запасные части фирмы Krups, которые предназначены для данного прибора.

- При нарезании необходимо использовать каретку и толкатель за исключением случаев, если размер и форма пищи не позволяют этого.

- Не используйте прибор непрерывно более 10 минут, а после использования дайте прибору остыть в течение 40 минут.

- После использования прибора или перед чисткой установите кпонку регулятора толщины отрезаемого слоя на позицию “0” и выключите прибор из сети.

Замечание: нож продолжает вращаться в течение короткого времени после выключения прибора.

- При чистке ножа будьте осторожны, он очень острый.

- Не режьте мороженные продукты, кости и т.д.

Перед первым использованием прибора

- Откройте и защелкните каретку (d), стобы выдвинуть ее из основы (1).

- Предварительно очистите каретку, используя влажную тряпку, и вытрите ее насухо.

- Чтобы установить нож (h), поверните центральный винт (2) направо ( используя, например, монету).

- Поддерживайте нож другой рукой, чтобы предотвратить его падение после того, как он был откручен.

- Обращайтесь с ножом аккуратно: он очень острый.

- Вымойте каретку (d), и нож (h) теплой водой и моющей жидкостью, после этого аккуратно вытрите.

Использование прибора

- Поместите прибор на чистую и гладкую рабочую поверхность

- Установите каретку в позицию (3).

- Установите направляющие в каретки (d) в отверстия основы (e) , после этого закрепите лоток для ломтиков(g).

- Поместите продукты для нарезки на каретку.

- Установка толкателя в позицию (4).

- Прижмите нарезаемый продукт с помощью толкателя (с).

- Очень важно нажимать до допустимого предела (разрешенный размер пищи для нарезки).

- Установка лотка (5)

- Выдвиньте поднос (g) для сбора нарезанных кусочков.

- Регулирование толщины нарезаемых кусочков (6)

- Установите оптимальную толщину путем поворота регулятора (f). Максимальная толщина - 22 мм (максимум на регуляторе f).

- Замечание: Цифры , обозначенные на регуляторе не соответствуют милимметрам.

- После использования ломтерезки верните регулятор (f) на исходную позицию ( “0” ).

- Начало работы (7)

- Система смотки шнура позволяет Вам контролировать его длину.

- Включите прибор в сеть.

- Установите защитную кнопку (b) в позицию “I” и держа его в этой позиции нажмите на кнопку включения /выключения (a).

- Как только нож начнет вращаться отпустите защитную кнопку (b) и держите нажатой кнопку включения /выключения (а). Двигайте каретку другой рукой, чтобы начать нарезку.

- Как только кнопка выключателя отпущена, прибор перестанет работать автоматически.

- Ломтерезка может продолжить работу, только когда защитная кнопка и кнопка выключателя будут активированы. Это позволяет повысить безопасность прибора , особенно при использовании детьми.

- После использования установите регулятор толщины отрезаемого слоя (f) в позицию “0” и выключите прибор из сети.

Чистка

- Убедитесь, чтобы регулятор толщины отрезаемого слоя (f) был установлен в позицию “0” и прибор был выключен из сети.

- Не допускайте попадания воды в двигатель прибора.

- Следуйте инструкциям в главе “Перед первым использованием прибора”.

Что делать если Ваш прибор не работает?

- Проверьте включение его в сеть

Ваш прибор по-прежнему не работает?

- Обратитесь в ближайший авторизированный сервис центр Krups ( адреса Вы можете найти сервисной книжке).