# Электроодеяла UFESA  МТ-9325; МТ-9326.

| 1 - Переключатель температуры (2 уровня) | МТ-9325 | 160х110 см; 95 Вт – 230 В. |
| --- | --- | --- |
| 2 - Отсоединяемый кабель | МТ-9326 | 160х170 см; 2X95 Вт – 230 В. |

Внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте ее до конца срока пользования прибором.

важно:

- Одеяло следует включать в сеть только с напряжением, указанным на этикетке.

- Не приводите прибор в действие с не размотанным шнуром во избежание перегрева.

- При отключении из сети не дергайте за электрошнур, а также оставлять его свисающим.

- Избегайте попадания контрольного датчика под подушку или между простынями, когда одеяло включено.

- Одеяло нужно использовать только с тем датчиком, который приложен в комплекте.

- Не разрешайте самостоятельно пользоваться одеялом детям, пожилым людям и лицам, чувствительным к жаре.

- Долгое использование одеяла, включенного на максимальную позицию, может привести к ожогам.

- Не втыкайте в одеяла булавки и другие колюще-режущие предметы.

- Не заворачивайте в одеяло предметы (книги, сумки) или домашних животных.

- ТОЛЬКО РУЧНАЯ СТИРКА.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ВКЛЮЧЕННОГО ЭЛЕКТРОШНУРА и одеяла С ЖИДКОСТЯМИ.

- Перед включением удостоверьтесь, что одеяло достаточно сухое.

- Не трогайте включенное одеяло мокрыми или сырыми руками.

- Не оставляйте одеяло под прямыми солнечными лучами и дождем.

- Отключайте одеяло из розетки при длительном не использовании. Хранить в сухом месте. При хранении не кладите на одеяло тяжелые предметы.

- Используйте только как верхнее одеяло.

- Это одеяло не предназначено для использования в больницах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Расстелите одеяло. Положите его поверх простыни и убедитесь в отсутствии складок.

2. Подключение. Данное одеяло имеет отстегивающийся провод. Чтобы соединить одеяло с проводом, вставьте шнур в специальное соединение на одеяле. Чтобы разъединить провод с одеялом, нажмите одновременно на фиксаторы на одеяле и шнуре и потяните.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Одеяло имеет переключатель с 4-мя режимами:

0 - отключен			2 - максимальный нагрев

1 - минимальный нагрев		0 - отключен

Удостоверьтесь, что выключатель установлен в положение «0», а провод подключен к розетке.

Чтобы ваша постель нагрелась заблаговременно, рекомендуется установить регулятор на позицию «2» (макс. нагрев) и подождать 1 час. По прошествии этого времени рекомендуется выключить одеяло совсем или переключить в положение «1» (мин. нагрев).

Не засыпайте на одеяле, включенным на максимальный нагрев (положение «2»).

СТИРКА

Это одеяло может быть постирано только вручную в соответствии со следующими инструкциями:

- Выключите одеяло из розетки. Разъедините его с проводом.

- Используйте мягкое мыло и теплую воду (макс. 40 С). Замочите минут на 15.

- Прополощите в холодной воде, не отжимайте. Хорошенько встряхните.

- Чтобы высушить одеяло разложите его. Просыхание может занять 2-3 дня.

Мы рекомендуем стирать одеяло только в случае острой необходимости. Не используйте для чистки одеяла  химические средства или растворители. Использование этих средств может привести к повреждению, находящихся внутри проводов.

РЕМОНТ

Данное одеяло имеет систему защиты от перегревания TOTAL CONTROL.

В случае возникновения неполадок обращайтесь в только специализированную ремонтную мастерскую.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после окончания производства данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности ремонта и технического обслуживания. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока его эксплуатации.

Сертификат № РОСС ES.АЯ46.В13472

Протокол испытаний ИЛЭ СЦ "ПРОДЭКС" № 1733 от 15.10.01, № 1733-Э от 15.10.01,   № 1102 от 19.05.00, № 1102-Э от 19.05.00, № 535 от 20.11.98, №535-Э от 20.11.98,

№78 от 07.05.97, №78-Э от 07.05.97

Гигиеническое заключение № 77.01.06.346.П.06856.03.2 от 14.02.02 ЦГСЭН в г. Москве

Действителен до 15.10.2004 г.